## Slide 1: Facts & Figures
zum Opendata Hack Digital-Klimaneutral Öko Kandelaber Lader
Notes: Nun noch ein paar Facts zur Problemstellung.

## Slide 2: Elektromobilität Stadt St. Gallen
Chart: 
| Kategorie 1
Elektroautos | 1049
Ladestationen | 44000
e-Autos 2021
Prognose 2050 – alles elektrisch.
e-Autos 2050
Quelle: https://www.stadt.sg.ch/news/stsg_medienmitteilungen/2021/10/ueber-1000-elektrofahrzeuge-in-der-stadt-st-gallen.html
Notes: Die Elektromobilität in der Stadt St. Gallen boomt. Stand Oktober 2021 sind über 1000 Elektrofahrzeuge immatrikuliert. Das Energiekonzept der Stadt sieht bis 2050 nur noch elektrisch angetriebenen Fahrzeuge in der Stadt vor. Damit wären knapp 44‘000 Elektroautos im Umlauf.

## Slide 3: Verfügbarkeit Parkplätze
Chart: 
| Kategorie 1
Elektroautos | 8800
Ladestationen | 35200
Parkmöglichkeiten
Elektrofahrzeuge ohne eigenen Parkplatz in 2050.
Öffentlich 8’800 Fahrzeuge
Privat
35’200 Fahrzeuge
Quelle: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/6770.pdf
Notes: Schweizweit haben 13% der Personen keinen eigenen Parkplatz*, in der Stadt St. Gallen dürfte dieser Wert um einiges höher sein
Geht man von 20% Haushalten ohne eigen Parkmöglichtkeit aus, also gut 8’800 Fahrzeuge, besteht mittelfristig ein grosser Bedarf an öffentlichen Ladesäulen. .
*https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/6770.pdf

## Slide 4: Potenzial Kandelaber-Lader
Chart: 
| Kategorie 1
Elektroautos | 8800
Ladestationen | 65
Kandelaber Lader | 1285
Bedarf bis 2050
Öffentliche Ladepunkte
Potenzial Kandelaber Lader
Quelle: Potential Kandelaber Lade aufgrund vorliegendem OpenData Projekt. Generiert aus Beleuchtungs-, Strassennetz- und Fussgängerweg- Daten.
Notes: Stand heute in der Stadt. Über 1000 e-Autos stehen 65 öffentlichen Ladepunkten gegenüber.

## Slide 5: Ladeleistung
Durchschnittlicher Arbeitsweg pro Tag
Eine Ladestation mit 3,7kW Ladeleistung reicht den meisten Personen, um zur Arbeit zu fahren. Kann an dieser 8h geladen werden, kann der durchschnittliche Schweizer damit 5 Tage zur Arbeit fahren.
Chart: 
| Kategorie 1
Datenreihe 1 | 150
Datenreihe 2 | 29
Kandelaber Ladung während 8h
29km
150km
Quelle: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/personenverkehr/pendlermobilitaet.html
Notes: Hinweis zur Ladeleistung. Allgemein verbreitet ist der vermeintliche Bedarf an Schnellladern. Diese sind jedoch nur in gewissen Fällen überhaupt notwendig, für die Ferien nach Italien beispielsweise. Schnellladungen mindern zudem die Lebenszeit der Batterien.
In der alltäglichen Mobilität reichten schonende 3.7kW Ladeleistung völlig, wie das Beispiel zeigt. Diese Leistung kann je nach Anschlussart auch die meisten Kandelaber Beleuchtungen bringen.

## Slide 6: Kanderlaber Suche
Datengrundlage:
Öffentliche Beleuchtung Stadt St. Gallen
Parkplätze der Stadt St. Gallen
Gemeindestrassenplan
K
K
K
K
K
P
Generierung von Punkten entlang Strassenfläche. Abhängig Anzahl Parkplätze
Geeigneter Kandelaber maximal 2m Distanz zu einem Punkt
Parkplatz mit Koordinate und Anzahl Parkplätze
Strassenfläche aus Gemeindestrassenplan
Notes: Schwierigkeiten im Projekt

## Slide 7: Prognose Stromproduktion
Datengrundlage:
Stromproduktion der Solaranlagen der SG Stadtwerke
Historische Wetterdaten MeteoSwiss (Sonnenscheindauer, Temperatur und Regen)
Prognostizierte Wetterdaten MeteoSuisse (Sonnenscheindauer, Temperatur und Regen)
Sonnenaufgang/untergang
Aufgrund der historischen Wetterdaten von MeteoSwiss. Sonnenscheindauer, Temperatur und Regen.
Produktion Photovoltaik jeder Anlage pro Stunde unter Einbezug installierter Maximalleistung (kwp).
Erstellung Machine Learning Modell (Regression) zu Vorhersage der täglichen Stromproduktion.
Heruntergebrochen auf Stunden mithilfe des Sonnenstandes und stündlich vorhergesagter Sonnenscheindauer.

## Slide 8: https://opendatahacksg.z6.web.core.windows.net